## Slide 1
1.2 固定経路：Lane の中心線を進行方向につなぐ
模式図。太線は採用した中心線、矢印は経路の進行方向。
reset 時の Navigation
計画順の各道路 → 開始車線番号に対応する Lane を 1 本ずつ選択
区間 1
StraightLane（長さ ℓ1）
区間 2
CircularLane（長さ ℓ2）
以降の Lane（未採用）
P(S)
S = 0
S = ℓ1
接続不可
この例では端点の接続を検証できず、
区間 2 の終点を Send とする。
接続時は端点・接線・
車線数・幅の連続性を確認。
累積距離 S：各区間の長さを足す
区間 1
区間 2
0
ℓ1
Send = ℓ1 + ℓ2
P(S) は、累積距離 S にある中心線上の world 座標。
Notes: 固定経路の接続と累積距離
元の SVG: lookahead_path.svg
文字はテキストボックス、線・円弧・矢印は編集可能な図形です。下付き文字は文字書式として設定しています。

## Slide 2
1.3 投影：中心線上の位置と、車体からの距離を分ける
模式図。上段は数値例、下段は候補が競合する場合の例。
A. 投影点までの累積距離を求める
区間 1
区間 2
車体基準点 p
vehicle.position（車体中央）
直線距離 2 m
S = 0
20 m
投影点 P(Sproj)
20 m（Sstart）
4 m（slocal）
Sproj = Sstart + slocal = 20 + 4 = 24 m
B. 隣接区間の共有端点
区間 1
区間 2
p
同じ接続点・累積位置・距離
→ 前区間の候補を採用
非隣接区間との競合がない場合。
C. 非隣接区間の競合
区間 1
2
区間 3
p
d
d
距離差 ≤ 0.001 m → 無効
ambiguous_projection（b = 0）
Notes: 車体基準点の投影と候補の競合
元の SVG: lookahead_projection.svg
文字はテキストボックス、線・円弧・矢印は編集可能な図形です。下付き文字は文字書式として設定しています。

## Slide 3
1.4 注視点：投影点から経路に沿って Ld だけ進む
緑の円弧が Ldである。灰色の破線は、投影点と注視点を結ぶ弦である。
弦（直線距離）
Ld
経路に沿う弧長
投影点
P(Sproj)
車体基準点 p
q
注視点
Sgoal = Sproj + Ld
q = P(Sgoal)
まず累積距離を足し、
次に経路上の座標を得る。
終端を越える場合
累積距離 S
Ld
Sproj
Send
Sgoal
Sgoal > Send → 無効（b = 0）。終点への丸め・外挿はしない。
Notes: 経路に沿った注視距離と終端の判定
元の SVG: lookahead_goal.svg
文字はテキストボックス、線・円弧・矢印は編集可能な図形です。下付き文字は文字書式として設定しています。

## Slide 4
1.5 座標変換：注視点を車体の前方・左方の成分で表す
左右の図は同じ p と q。例では xg > 0、yg > 0。
world 座標
車体座標（p が原点）
world の +x
world の +y
+x / 前方 f
+y / 左方 l
ψ
xg
yg
Δ
p
q
+x / 前方
+y / 左方
xg
yg
Δ
p = (0, 0)
q = (xg, yg)
前方が右、車体左方が上。
Δ = q − p xg = Δ · f yg = Δ · l
ψ：world の +x 軸から車体前方への反時計回りの角度
単位は m。観測に入れる前に 1.6 節の clip・正規化を行う。
Notes: world 座標から車体座標への変換
元の SVG: lookahead_coordinates.svg
文字はテキストボックス、線・円弧・矢印は編集可能な図形です。下付き文字は文字書式として設定しています。

## Slide 5
注視点 Q を通る円
左旋回（R > 0）の例
y
x
C = (0, R)
O = (0, 0)
Q = (x, y)
R
|R|
x
y
後輪中心が描く円弧
O での接線が車体前方を向き、Q を通る。
Notes: 注視点を通る円の幾何
元の SVG: pp_geometry.svg
文字はテキストボックス、線・円弧・矢印は編集可能な図形です。下付き文字は文字書式として設定しています。

## Slide 6
円弧の長さと、進行方向の変化
左旋回（R > 0）の例。O から円弧上の点 P へ進む。
Δθ
R
Δs
Δθ
C
O
P
初めの進行方向
進んだ後の
進行方向
初めの向きと平行
青：半径 緑：円弧 橙：接線と角度
半径と接線は常に直交
中心角の変化 ＝ 進行方向の変化
どちらも Δθ
弧長と中心角の関係
Δs = R Δθ
曲率 ＝ 向きの変化 / 進んだ距離
κ = Δθ / Δs = 1 / R
Δθ は rad、Δs と R は m
PP の半径 R = (x2 + y2) / (2y) を代入すると、κ = 2y / (x2 + y2)
Notes: 円弧の長さと進行方向の変化から曲率を求める
元の SVG: pp_curvature.svg
文字はテキストボックス、線・円弧・矢印は編集可能な図形です。下付き文字は文字書式として設定しています。

## Slide 7
同じ旋回中心 C を使う二輪モデル
右：車体前方 x ／ 上：車体左方 y
y
x
C = (0, R)
O（後輪）
F（前輪）
車体
R
δ
前輪の向き
Lw
前輪方向と CF は直角
前輪と後輪の旋回中心は同じ。円の半径は異なる。
Notes: 二輪モデルの旋回幾何と前輪操舵角
元の SVG: pp_steering.svg
文字はテキストボックス、線・円弧・矢印は編集可能な図形です。下付き文字は文字書式として設定しています。